Ombouw van een Renault K P 6x6 HEAVY .35 met HYDRO WSG (33,0T).

Benodigde opties:

Voertuig bestellen in wielbasis 3,60 / 3,90 / 4,20 / 4,50 mtr. (as 1 - as 2).

Opties:  	- PA 903 vooras 8,0T  	- Q3D Trapeziumveren achteras 2x 16,0T

- ??? Paroboolveren veren met 3 veerbladen	- BEP W 034 chassis liggers 13 mm

- ??? stabilisator vooras	- C4E achter overbouw 2.200 mm

- 51514 stuurbekrachtigingpomp met variabele opbrengst	- C6V stabilisator 1e achteras onder chassis

-1TW24 +1TYEF banden 385/65 + 315/80 R 22,5”	- C6W versterkte stabilisator 2e achteras onder chassis

- PAM650 NM  Permanente PTO achterop de motor (13h)- C5P chassis geschroefd

- 32323 Verticale  uitlaat opening rechts	- 08508 chassis versterking vanaf achterzijde motor

- C7K accuhouder, accu's boven elkaar	- 1 CJ 63 Reductie 1;3,76

- 27504 4 Punts lucht geveerde cabine ophanging	- V 1805 AHW koppeling Ø 50 mm

- 575 AF Comfort stoel

- voldoende achteroverbouw i.v.m. as verplaatsing

- afmetingen brandstoftank in overleg

Hiervoor worden de volgende werkzaamheden verricht:

- voorbanden vervangen voor 385/65R22,5” (LI 164K)

- bestaande achterbladveren demonteren

- voorste A-frame ± 26 cm naar voren monteren

- voorste reactiestangen ± 26 cm verlengen

- bladveren ± 26 cm monteren voor schommelstuk

- achterste A-frame ± 26 cm naar achteren monteren (as afstand ± 1,81 mtr.)

- achterste reactiestangen monteren aan stuurvlinder

- stuurvlinder verbinden aan stuurcilinder die ligt in het chassis

- hydrauliek pomp monteren

- mechanisch gestuurd ventiel verbinden met stuurhuis en 4e as

- stikstofbol monteren zodat 4e as niet stuurt boven 40 km/h

- GVW voertuig aanpassen naar 33,0T (aslasten 10,0/11,5/11,5T)

De bovengenoemde werkzaamheden kunnen wij uitvoeren voor	€    	30.900,=

Meerprijs voor:

- brandstoftank ± 300 ltr. (standaard model) incl. montage en bijbehorende steun(en)	€	1.662,=

- brandstoftank ± 275 ltr. (model Y) incl. montage en bijbehorende steun(en)	€	2.572,=

- extra veerbladen monteren op eerste vooras (4e blad)	€	2.000,=

- wegen, keuren, eindopname, 2 kentekenplaten	€      	  585,=

- voertuig uitlijnen na 3.000 km en/of 3 maanden	€	505,=

De sterke punten van ons WSG systeem zijn de eenvoudige techniek en de lage onderhoudskosten.

U kunt hiervoor een onderhoudscontract afsluiten voor € 1.250,=/jaar, maar u kunt het onderhoud

ook zelf uitvoeren.

GENOEMDE PRIJZEN ZIJN EXCL. BTW.

(geldig vanaf september 2020, voor actuele prijzen: www.veldhuizen.nl)

VELDHUIZEN WAGENBOUW GROENEKAN 088-6259600